## Slide 1: 실험 4. 숫자를 표현해봅시다.

## Slide 2: 7-SEGMENT의 구조 및 내부 회로
FND (Flexible Numeric Display)

## Slide 3
CA-type CC-type

## Slide 5: 4-DIGIT 7-SEGMENT 외형

## Slide 6: 실험보드에 있는 FND DISPLAY 회로도

## Slide 7: 7-SEGMENT에 숫자 하나 써보기
C-A TYPE
(예) DG1(맨 앞자리) SEGMENT에 ‘5’ 출력하기
  DG1  1
  A, B, C, D, E, F, G, DP  ‘0,1,0,0,1,0,0,1’
  - 회로 결선 -
  RA0 (DG1), RA1 (DG2), RA2 (DG3), RA3 (DG4)
  A, B, C, D, E, F, G, DP (RC7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
  PORTA  B’00000001’
  PORTC  B’01001001’

## Slide 8: 7-SEGMENT에 서로 다른 두 개의 숫자 써보기
서로 다른 숫자 ’51’ 표시
  PORTC  B’01001001’
  PORTA  B’00000001’
  (지연)
  PORTA  B’00000000’ (전부 OFF)
  PORTC  B’10011111’
  PORTA  B’00000010’
  (지연)
  PORTA  B’00000000’ (전부 OFF)

## Slide 9: 변수 DISP1, DISP2에 들어있는 값으로 7-SEGMENT에 숫자 써보기
D_LOOP MOVF DISP1, W
MOVWF PORTC ; 숫자 값 출력
MOVLW B'00000001‘
MOVWF PORTA ; 위치 결정 (DG1 선택)
CALL DELAY ; DELAY 시간: 약 5ms
MOVLW 0
MOVWF PORTA ; 전부 OFF
MOVF DISP2, W
MOVWF PORTC ; 숫자 값 출력
MOVLW B'00000010'
MOVWF PORTA ; 위치 결정 (DG2 선택)
CALL DELAY ; DELAY 시간: 약 5ms
MOVLW 0
MOVWF PORTA ; 전부 OFF
GOTO D_LOOP

## Slide 10: Lookup table을 이용한 구현 (1/2)
CONV ANDLW 0FH ; W의 low nibble 값을 변환
ADDWF PCL, F ; PCL+변환 숫자 값  PCL
; PC가 변경  다음 수행 위치 변경
RETLW B'00000011' ; '0'을 표시하는 값이 W로 리턴 됨
RETLW B'10011111' ; '1'을 표시하는 값
RETLW B'00100101' ; '2'를 표시하는 값
RETLW B'00001101' ; '3'을 표시하는 값
RETLW B'10011001' ; '4'를 표시하는 값
RETLW B'01001001' ; '5'를 표시하는 값
RETLW B'01000001' ; '6'을 표시하는 값
RETLW B'00011011' ; '7'을 표시하는 값
RETLW B'00000001' ; '8'을 표시하는 값
RETLW B'00001001' ; '9'를 표시하는 값
RETLW B'11111101' ; '-'를 표시하는 값
RETLW B'11111111' ; ' '를 표시하는 값
RETLW B'11100101' ; 'C'를 표시하는 값
RETLW B'11111110' ; '.'를 표시하는 값
RETLW B'01100001' ; 'E'를 표시하는 값
RETLW B'01110001' ; 'F'를 표시하는 값

## Slide 11: Lookup table을 이용한 구현 (2/2)
.
.
D_LOOP MOVF DISP1, W ; 변환할 값 W에 넣기
CALL CONV ; 변환하기 위해 추가된 부분
MOVWF PORTC ; 숫자 값 출력
MOVLW B'00000001'
MOVWF PORTA ; 위치 결정 (DG1)
CALL DELAY ; 약 5ms DELAY
.
.

## Slide 14: 실 험
EX4-1.ASM
    p. 97, (2)
    7-SEGMENT에 ’67’ 표시하기
EX4-2.ASM
    p. 98, (5)
    예비문제 (3) ‘1234’ 표시
EX4-3.ASM
    p. 98, (6)
    Lookup table 방법을 이용하여 예비문제 (3) 구현

## Slide 15: 실 험
EX4-4.ASM
  p. 99, HW 4 (2)
  변수 하나에 digit 선택과 표시 값을 저장하여, 그 안에 들어 있는 내용 값으로 위치와 숫자가 나타나도록 하는 부 프로그램을 작성해 보시오.
  Digit 변수의 high nibble(4-bit) 값이 표시위치(0, 1, 2, 3), low nibble (4-bit) 값이 표시숫자가 되도록 할 것.
  Hint: SWAPF 명령어, Look-up table
  ex) 04H  맨 뒤 FND에 4 표시,
  37H  맨 앞 FND에 7표시