## Slide 1: 실험 6. 전자 자물쇠 구현하기

## Slide 2: 전자 자물쇠를 구현하기 위한 회로 설계
I/O 할당 (12개 핀)
  암호 입력 key (RA0)  1개
  대문 안쪽에서 수동으로 문을 여닫는 key  2개 (열림 RA1, 닫힘 RA2)
  부저 (RA5) 소리 및 문을 여닫는 출력 LED (RA3)  2개
  FND Display  8개
    RC7 (A-seg), 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (DP) DG4: Vcc

## Slide 3: 전자 자물쇠를 구현하기 위한 flow chart 설계
개략적 서술
  ① 전원이 들어가면 잠긴 상태가 되도록 한다.
  - 부저 off, LED off, 숫자 표시 off
  ② key가 눌러짐을 확인하며, 눌러지지 않으면 2)를 반복한다.
  - key가 눌러지면 key 종류를 확인하여 각자 기능으로 분지한다.
  ③ 수동 key 일 때
  - 수동 잠김일 때는 잠시 동안 부저 on 후 LED off 후 2)로 이동
  - 수동 열림일 때는 잠시 동안 부저 on 후 LED on 후 2)로 이동
  ④ 암호 key 일 때
  - 암호 입력 key 이면 눌려진 시간에 따라서 숫자를 0에서 증가시켜
  계속 순환되도록 한다. 당연히 표시가 되어야죠!
  - key 눌러짐이 끝나면 현재 표시값이 입력 숫자가 되어 저장되도록 함.
  - 주어진 암호 개수만큼 암호가 들어와 저장되면 내부에 기록된 암호와 들어 온 암호를 비교하여
  - 다르면 부저 on 후 LED off 후 2)로 이동
  - 같으면 부저 on 후 LED on 후 2)로 이동
  ⑤ ??변경 기능이 더 필요합니다.

## Slide 4: 전자 자물쇠 flow chart
① 암호 입력 key가 눌러지면 초기 표시 값으로 ‘0’를 표시한다.
② 시간 지연을 시킨다.
③ 암호 입력 key가 계속 눌러져 있으면, 표시값을 증가시킨다. 그리고 ②로 반복.
④ 암호 입력 key가 눌러짐이 해제되면, 현재 표시되는 값을 암호 저장
buffer에 저장시킨다. 그리고 저장 개 수가 암호 길이와 같은가를 확인한다.
- 길이가 다르면 단계 ②로 이동
- 길이가 같으면 단계 ⑤로 이동
⑤ 길이가 같으면
- 미리 저장된 암호 숫자와 들어온 암호를 비교하여
- 전부 같으면 부저 on 후 LED on 후 2)로 이동
- 다르면 부저 on 후 LED off 후 2)로 이동

## Slide 5: 전자 자물쇠를 구현하기 위한 기본 program 작성
프로그램을 작성할 때 처음부터 모든 것을 다 고려하여 작성하면, 너무 복잡해져서 coding 상의 문제점을 볼 수가 없음
   구체적인 프로그램 작업은 가장 단순한 기능부터 하나씩 구현하여 개별적으로 확인한 다음 집합하는 것이 훨씬 좋음. 즉, 부 프로그램을 많이 활용할 것!
변수 정의
  암호 위치를 지정하는 counter 변수: PASS_C
  암호를 저장하는 buffer: PASS_1,2,3,4 (현재는 암호를 4자리 숫자로 정의하였으므로 4개를 지정한 것이다.)
  들어온 암호 숫자를 임시로 저장하고 표시하는 변수: DISP_B

## Slide 6: 예 1) [1/8]
; 앞의 HEADER에 해당하는 부분
; 사용자 변수 선언 --> 추가로 해야 되지요.
; I/O를 설정하는 부분 --> 회로의 의미에 맞게 PORTA, PORTC를 선언
; MAIN PROGRAM
; ① 단계 부분
BCF PORTA,5 ; 부져 off 설정
  BCF PORTA,3 ; 출력 LED1 off
  CALL CLEARP ; 암호 초기화 부분
; ② 단계 부분
LP MOVF DISP_B,W ; 표시할 값을 W로
CALL DISP ; W 값을 표시함
BTFSS PORTA,0 ; 암호 입력 스위치 눌러짐 확인
GOTO PS0
BTFSS PORTA,1 ; 수동 열림 스위치 눌러짐 확인

## Slide 7: 예 1) [2/8]
GOTO PS1
BTFSS PORTA,2 ; 수동 닫힘 스위치 눌러짐 확인
GOTO PS2
GOTO LP
; ③ 단계 부분
PS1 BSF PORTA,3 ; 자물쇠 on
BSF PORTA,5 ; 부져 on
CALL DELAY_1
BCF PORTA,5 ; 부져 off
GOTO LP1
PS2 BCF PORTA,3 ; 자물쇠 off
BSF PORTA,5 ; 부져 on
CALL DELAY_1
BCF PORTA,5 ; 부져 off
GOTO LP1

## Slide 8: 예 1) [3/8]
; 암호 위치 초기화
LP1 CALL CLEARP ; 암호 초기화 부분
GOTO LP
; ④ 단계 부분 -- 암호 입력 부분
PS0 INCF DISP_B ; 초기값을 ‘0’ 으로 만듬
MOVF DISP_B,W
CALL DISP
CALL DELAY
BTFSC PORTA,0 ; 암호 입력 스위치 눌러짐 확인
GOTO PSOFF
; 암호 입력 스위치가 계속 눌러짐
GOTO PS0
; 암호 입력 스위치가 놓여짐
PSOFF
; 저장 위치 구분

## Slide 9: 예 1) [4/8]
MOVF PASS_C,W
ANDLW 03H ; 4 자리로 제한
ADDWF PCL,F
GOTO SS_1
GOTO SS_2
GOTO SS_3
GOTO SS_4
SS_1 MOVF DISP_B,W
MOVWF PASS_1 ; 1번째 들어온 암호 저장
GOTO LP3
SS_2 MOVF DISP_B,W
MOVWF PASS_2 ; 2번째 들어온 암호 저장
GOTO LP3
SS_3 MOVF DISP_B,W
MOVWF PASS_3 ; 3번째 들어온 암호 저장
GOTO LP3

## Slide 10: 예 1) [5/8]
; 한 개의 암호가 들어옴 --> 다음 위치 지정 및 표시값 초기화
LP3 INCF PASS_C,F
MOVLW 0FFH
MOVWF DISP_B
GOTO LP
; 마지막 암호가 들어옴
SS_4 MOVF DISP_B,W
MOVWF PASS_4 ; 4번째 들어온 암호 저장
; 암호가 다 들어왔으므로 암호 검사
MOVLW 1 ; 1번째 내부 암호 값
SUBWF PASS_1,W
BTFSS STATUS, Z
GOTO LP5
MOVLW 2 ; 2번째 내부 암호 값
SUBWF PASS_2,W
BTFSS STATUS, Z
GOTO LP5

## Slide 11: 예 1) [6/8]
MOVLW 3 ; 3번째 내부 암호 값
SUBWF PASS_3,W
BTFSS STATUS, Z
GOTO LP5
MOVLW 4 ; 4번째 내부 암호 값
SUBWF PASS_4,W
BTFSS STATUS, Z
GOTO LP5
; 모든 암호가 맞으므로 자물쇠 on
GOTO PS1
; 암호가 다르므로 자물쇠 off
LP5 GOTO PS2
; ------------ MAIN END --------------------

## Slide 12: 예 1) [7/8]
; 부프로그램 영역
CLEARP ; 암호 초기화 부분
CLRF PASS_C ; 암호 위치 counter 초기화
MOVLW 0FFH ; 암호 들어오지 않았을 때의 초기 기억 값
MOVWF PASS_1 ; 1번째 들어온 암호 저장 위치
MOVWF PASS_2
MOVWF PASS_3
MOVWF PASS_4
MOVWF DISP_B ; 들어온 암호 숫자를 임시로 저장하는 변수
; 표시버퍼의 초기치로 0FFH를 사용한 것은 표시기에서 blank 상태로
만들 수 있게 하기 위함
RETURN

## Slide 13: 예 1) [8/8]
; W값을 1자리 7-SEGMENT에 표시하기
DISP CALL CONV ; W를 7-SEGMENT 값으로 변경
MOVWF PORTC ; 숫자 값 출력
RETURN
; DELAY 프로그램 부분
DELAY_1
; 예전에 사용한 것을 적당히 변경하시오
DELAY
; 예전에 사용한 것을 적당히 변경하시오
END

## Slide 14: 실험 6 (EX6.ASM)
교재의 설명을 참고하여 예 1)의 전자 자물쇠 완성할 것!